## Slide 1
PPL : SYNTHESE DU C/RENDU D'EPREUVE PRATIQUE
PPLRevisionSections_2_4_5.ppt

## Slide 2
Regarder DEHORS Pu & Vi sécurité 45° > 73Kt (Vs 56Kt x 1.3) Soigner la sortie et réduction gaz. Vi engagé : 1/Réduire Pu 2/ Annuler l’Inclinaison (Manche+Pal.) 3/ Ressource palier 4/ Pu progressive pas avant Vi croisière Attention : VNE & sur-régime hélice !
Prise en charge possible des COMS par le testeur
Rubrique [Tr]ransparente
[Tr] 70 Kt [Pente max 60 Kt] Tenue Vi en virage Laisser accélérer av. réduc.
[Tr]Sécurité sorties précises
Perte mini d'altitude
App. Decr=RdG au 1er signe avertisseur Simu dernier virage
Simulation d'un arrondi trop haut
Judicieux après 2g (Décr.)
TRES lent :entre 1.1 & 1.2 Vs [C150 V0° entre 52 & 56Kt pour Vs=47] En ligne droite ET virages (Inclinaison minime & ajust. Gaz permanent) A 1.1 Vs … laisser sonner et continuer l'exercice! 2 config volets demandées : lisse + 1 autre (si V20° entre 48 & 53Kt pour Vs=43)
Décélération en palier : au décrochage "complet" (*) : 1/ afficher assiette d'API (APproche Interrompue) 2/ plein gaz en contrant les effets 3/ accélération vers altitude & cap initiaux (*) A la perte de contrôle autour d'un axe (ou manche butée AR) assiette de RdG (capot presque sur Hn) en rendant la main.
Approche du Décr. En virage 20° avec V10° ou 20° [faire après (iii)] C'est comme (iii) mais en virage en descente … …sauf qu'on réduit l'INCLINAISON avant la RdG Astuce : une fois établi sur la trajectoire (vir./desc.) "arrondir" en maintenant l'inclinaison avec réduction complète de la Pu et variation d'assiette à cabrer - au 1er signe Ailes à PLAT + BLOQUER assiette + Pu MAX + traj. ascendante (ou palier suivant demande) + gérer les volets.
Approche du Décr. en config ATT (V20° ou + [*]) en ligne droite la + simple 1/ vol stabilisé en DESC (ex. V20°) 2/ décélération lente (Pu→0) en MAINTENANT la trajectoire (d° arrondi) 3/ au 1er signe avertisseur du Décr. BLOQUER l'ASSIETTE (inutile d'augmenter l'incidence) 4/ Pu MAX 5/ accélérer sur une trajectoire ascendante ou palier (suiv. demande) sans oublier de gérer la rentrée des volets.
SYNTHESE SECTION 2 : Maniabilité PPL
Vs xx/*1.3/*1.45 | Incl. 0° ou 20° | Incl. 40° | Incl. 60°
V0° | Vs 48 /61/68 | Vs 54 /70/78 | Vs 66 /86/96
V20° | Vs 44 /57/63 | Vs 49 /64/71 | Vs 61 /79/88
V40°(pour contrôle) | Vs 43 | Vs 47 | Vs 59
C150 Vi de décrochage : tableau simplifié. Remarque 1 Inclinaison 20° = Inclinaison 0° + 1 tout petit Kt (les considérer comme identiques) Remarque 2 Volets V≈20° représente la sustentation max (à 1 & 2 Kt près) le reste est de l'aérofrein
Arc blanc = 85 Kt Va = 95Kt Vno = 107Kt
Rubrique [Tr]ransparente
Rubrique [Tr]ransparente
Transparent et (iii) .
Vol stabilisé palier-croisière Réduction de Pu et Réchauff (pompe…) Vi 1.55 Vs 45° = 87Kt incliner à 45° Tenir assiette permettant de maintenir un Vi raisonnable Veiller au Virage engagé (procédure de sortie connue) Envisager une descente de 1000 Ft environ
Descente dans un trou…
[*] Certains instructeurs considèrent que la Config. ATT c'est obligatoirement Volets Max alors que le Manuel de Vol stipule "à la demande" . S'adapter mais attention à la gestion des volets en RDG!

## Slide 3
Arrivées/Intégrations sur aérodromes contrôlés et non contrôlés (1 de chaque) Le testeur ne poussera pas à prendre une trajectoire directe ni à en dissuader. Bien préparer sa stratégie d'arrivée en fonction des altitudes terrain/tdp/limitations Le plus délicat : terrains avec AFIS activé (revoir la fiche du cours Réglementation). Remarque :
La négociation spontanée d'une intégration en finale ou en base chaque fois que possible sera un élément d'appréciation positive.
Atterrissages de précision (terrain court) : se poser tout près du point d'aboutissement préalablement indiqué. Approche 1.3 Vs bien stabilisée. Décision de RdG A TEMPS par le candidat Freinage efficace sans bloquer (pour bien en juger on demande souvent un arrêt COMPLET).
Atterrissages vent de travers si les conditions le permettent! Attention : faire ANNONCE déroutement si vent traversier maxi dépassé …
Atterrissages sans volets [C150 : 68-70Kt] [61+ 5 = 66] Montrer qu'on prend 1.45 Vs en V/AR et BASE, puis 1.3 Vs en FINALE 5+(Kve éventuel). Attention! ANNONCE à faire sur la nouvelle distance d'atterrissage: doit rester compatible avec la LDA. (Normalement majoration de 50% de la distance habituelle). [MV C150 tout réduit V40° 15 m& Roul = 328m sécurité x1.5=492m soit 500m (Roul.= 136m)] [Si maintien du plan 5% : 15m seuls =300m+ Roul.136m = 436m*1.5=654m soit 700m] Remarque :
Parfois à la base d'un thème de déroutement vers une piste plus longue.
Ce sera normalement aussi un atterrissage COMPLET pour constater la longueur.
Approche moteur au ralenti : PTU PTL PTE … Le candidat doit pouvoir se poser si l'exercice à lieu sur un terrain. Attention à la VFE et … … si le vent est fort NE PAS SE PRECIPITER SUR LES VOLETS (qu'on ne pourra pas rentrer une fois sortis!). Exercice pouvant être combiné avec 5b (panne en campagne)
Touch & Go sans aide. Le candidat doit savoir prendre la décision d'interrompre si trop long, reconfigurer sa machine (une fois l'avion contrôlé et sans s'endormir le nez dans le cockpit).
RdG à faible hauteur à partir d'une configuration ATTERRISSAGE. [sur C150 si V30°/40° imposés: P.G.+ ramener immédiatement V20° puis rentrée progressive avec 20% de sécurité par rapport à la configuration suivante].
Actions après le vol. Vérifier : - batterie et magnétos sont bien coupées - avion sécurisé
- renseignement du carnet de route et clôture éventuelle du plan de vol...
SYNTHESE SECTION 4 : Procédures d'approche & atterrissage
* Certains de ces exercices peuvent être combinés à l'appréciation de l'examinateur (FE)
Toujours faire un briefing ATTERRISSAGE :
- CONFIGURATION retenue - point d'ABOUTISSEMENT - à 100 Ft/sol DECISION (Att./RdG)

## Slide 4
Simulation de panne moteur à 500 Ft /sol mini pour être démonstratif : - tentant de revenir vers la piste (ne pas succomber) - à cette altitude on peut annoncer une recherche de panne succincte et préparer un att. forcé
sortie de volets supportée par une bonne Vi!
SYNTHESE SECTION 5 : Procédures anormales et d'urgence
Simulation d'atterrissage forcé tout simplement une panne en campagne. Rappel :
- Garder le contrôle de l'avion - Annoncer (et faire) une recherche de PANNE - se diriger vers la ZONE favorable (dans l'esprit d'une vent arrière : d'où vient le vent?!!!) - choisir le TERRAIN favorable - donner l'ALERTE (phraséo d'urgence simulée, en fait item 5 e) - PREPARER l'atterrissage forcé (configuration, portières, lunettes, coussins, … Remarques : 1/ réglementairement 50m sol mini!
2/ peut permettre de valider l'item 4d
Simulation d'atterrissage de précaution (en fait "interruption volontaire du vol") . Le candidat devra :
Rechercher le TERRAIN le plus favorable
Faire une RECONNAISSANCE à h 300-500Ft (recette en 03-23-P2 Top 10s à 100 Kt=500m=OK [Kt/2=m/s]….) - Donner l'ALERTE - et PREPARER l'impact
Urgences simulées. Exemples :
- Feu moteur ou cellule, en vol ou au sol - Panne de systèmes divers (pompe à vide, instruments, etc…) - Urgence médicale (peut servir à demander un déroutement) - Blocage de commande - Baisse de régime etc… - Plafond bas et diffus au décollage nécessitant la décision d'un TdP basse hauteur FCL réclame des "urgenceS simuléeS" il en faut donc plus d'une mais pas trop (maxi 2) éventuellement réparties en fonctions d'opportunités durant le vol.
J'ai tout bien fait pourtant!
* Certains de ces exercices peuvent être combinés à l'appréciation de l'examinateur (FE)